## Slide 1
Bluetooth modul
Microchip RN41-I/RM630
Rádiós Vevő (Gyári)
Rádiós vevő (Tunderboard Sense)
Külső csatlakozás
Távirányító
Központi vezérlő
NUCLEO-L552ZE-Q
2x RC PWM
UART1
UART2
Összességében, a fő mikrovezérlő használt perifériái:
14 ADC
5 PWM modul
3 UART
3 SPI
2 Digital Output
Teljesítmény oldal
Ni-MH Akkumulátor
(Főtáp)
DC-DC Fő Konverter
300w 20a Dc-DC állítható átalakító modul állandó áramú
5V
11,1 V
7,2V
Lineális hajtásvezérlés
Motorvezérlő (AUT)
DC motor (Gyári)
Left
Right
PWM1
PWM2
Áll vissz (ADC0)
Mot. Áram (ADC1)
Aku. Fesz (ADC2)
Elsődleges vonalkövető szenzor
(BME AUT)
2X Távolság szenzor
20–150 cm
(GP2Y0A02YK0F)
2X Távolság szenzor
4–30 cm
(GP2Y0A02YK0F)
Szenzorika
Másodlagos vonalkövető szenzor
(QTR A8 / BME AUT)
Mágneses Encoder
A1333LLETR-T
Inerciális szenzor
STEVAL-MKI178V2
}
3.3V
Hossz. Táv. szenz. 1 (ADC3)
Hossz. Táv. szenz. 2 (ADC4)
Röv. Táv. szenz. 1 (ADC5)
Röv. Táv. szenz. 2 (ADC6)
Quadratura A / U (phase 1) output (ADC7?)
Quadratura B / V (phase 2) output (ADC8?)
Quadratura I (index) / W (phase 3) output (ADC9?)
SPI1
CS/SA0
Előfeldolgozás
STM32 BLUE Pill
Micro2 SPI1
Micro2 SPI2
8x Digital I/O
8x Digital I/O
Micro2 SPI1
Micro2 SPI2
8x Digital I/O
SPI2
I2C1
UART3
Szervo
PWM 3
Általános User Interface
Gombokkal ellátott LCD kijelző
ARSHIELD-LCD1602-BTN
SPI3
ADC 10
RGB Ledsor
WS2812B-LS-60-IP65-WH
3 x ADC
Speaker
LM386 Amplifier Module
DAC/ADC 14
Servo ENABLE
System ENABLE
Digital I/O
Digital I/O
Jelmagyarázat:
Digitális jel
PWM jel
UART
ADC/DAC
SPI
I2C
11,1V
DC-DC Mellék Konverter
DCDC3VU 3A-es állítható step down tápegység modul feszültségmérővel
6 V
Hardver Szerkezeti Diagram – Második Hét
RobonAut 2023-2024
6V from dedicated DC-DC Converter
Li-Po segédakkumulátor
Dénes Csaba Antal Dolnay Ádám Bezzegh Richard

## Slide 2
Szenzorok
Microphone sensor
SKU:SEN0487
Távolság szenzor
Környezet szenzor
Giroszkóp szenzor
Adafruit 9-DOF Orientation IMU Fusion Breakout - BNO085
Távolság szenzor
HCSR – 04
USER Interfacek
Push Button 1
SKU: DFR:0029
Activate the drill
Digital Buzzer
Digital Buzzler V2
RGB LED 1
(Active/Inactive indicator)
RGB LED 2
(Enabled, Disabled Drill)
Beavatkozás
Drón szervó
MM0120K-POWER
Drón szervó
MM0120K-POWER
Drón szervó
Grove - I2C Motor Driver with L298
Motor vezérlő
Grove - I2C Motor Driver with L298
I2C0/SPI0
I2C1/SPI1
Tolórúd és áttét
Eredeti Nyomógomb
(Meghajtás indítása, adott RPM szabályzás)
Központi vezérlő
NUCLEO-L552ZE-Q
Külső csatlakozás
Beépített Bluetoth modul
Teljesítmény oldal
5V
7,4 V
DC-DC Mellék Konverter
DCDC3VU 3A-es állítható step down tápegység modul feszültségmérővel
Li-Po akkumulátor
18650 akkumulátor csomag
7,4 V
7,4 V
A
A
Push Button 2
SKU: DFR:0029
Slave the Orientationl
Digital I/O
Digital I/O
PWM1
RGB LED 2
(Enabled, Disabled Drill)
3 x ADC (R, G, B)
3 x ADC (R, G, B)
3 x ADC (R, G, B)
UART1/SPI/I2C
ADC 4
2xPWM
Giroszkóp szenzor
És gyorsulásmérő
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer
SPI/I2C/GPIO ADC
Magnetic Encoder
3.8 - 24 V, Hamlin 55100-3H-02-A
(Magnet and Capacitor Recuired)
A5